VRAGEN:
- accuracy
- range
- #repetitions of 0
- smallest nepn number
- largest

UNSIGNED INT subset van N0 (natuurlijke getallen zonder 0)
- BINARY
- BCD

SIGNED INT subset van Z
- SIGN AND MAGNITUDE
- ONE’S COMPLEMENT
- TWO’s COMPLEMENT
- BIASED
- Normal
- IEEE 754 (standard)	: floating point exponent

- FIXED-POINT subset Q benadering subset R
- 10 nr 2 => general => IEEE 754 standard
- FLOATING-POINT
- 10 nr 2 => general => IEEE 754 standard

Scientific = 3.16* 10^6
Engineering = 3.16* 10^6 , met 10^6 = k en 6 is j

DIA 45 PPT 120
-2 in 8 bits
x = 0000 0010  == 2
!x = 1111 1101  == one's complement
1+ = 1111 1110 == two's complement
FIXED POINT
range = [28-1, ...,-1 ,0 , 1,..., 28-1-1]
MEEST NEGATIEVE : 128/32
0 => 0/32 = 0
dichtste bij het midden 1 => 1/32
alles gedeeld door S en S = 2f
f=5 → S = 2^5 = 32
011.1 1111 = 127/32 ,,, 111.1 1111 = -1/32 ===> optellen 1011.1 1110 (eerste 1 is overflow) = 126
exercise:
#bits = s
S = 2f
[-2s-1, … ,… , … ,2s-1-1]/S
delen door S factor
range = [-2s-1/2f, …, 0 , … ,2s-1-1/2f]
smallest number = 1/2f
equidistance : distance is the same between every number

KLEINE S	KLEINE F

FLOATING POINT
DIA 63
examenvraag:
basis b ==> 8
grootst mogeijk M
kleinst mogelijk m
exponent = 3 bit 2's complement
[-4,0,3]
 m M
s = 4 == significant digits

elk vakje = b-1

3768 = .3 7 6 9 * 83

GROOTSTE WAARDE VINDEN:
bM * (S/(b-1)(b-1)…) ==> trucje door 1-b-s
==> bM*(1-b-s

range = [-bM * (1-b-s),bM * (1-b-s) ]